РЕЗУЛЬТАТИ

впровадження експерементальної системи аерації

(установка водозберігаючих насадок «Екоратори», «Васер стопи», «Перлатори»)

для водорозбірних пристроїв  у ДНЗ №99 м. Київ,

(за адресою: провулок Поліський, 5/1)

встановлених 06.09.2014 р. з метою оптимизації споживання

питної, гарячої води та теплової енергії.

Вихідні дані :

Кількість співробітників   (середньорічна) – 42 ;

Кількість дітей (на 1 вересня 2014 р.) –  155;

Кількість дітей (на 6 жовтня 2014 р.) –  180;

Встановлено водозберігаючі пристрої на сантехнічне устаткування:

Умивальники (крани, змішувачі) – 54 ед.;

Унітази – 31 ед;

Душових –12 ед.

Тарифи:

Питна вода  –  7,464 грн. за 1 м3 ;

Гаряча вода – готується централізовано, а розрахунок здійснюється за використану теплову енергію (в Гкал) на підігрів води (в м3 );

Теплова енергія – 431,30 грн. за 1 Гкал.

Використано в вересні 2014 р.:

Питної води – 291 м3 ;

Гарячої води – 69 м3 (69*0,0445=3,105 Гкал);

Разом:   360 м3

2013 рік – базовий:

Використано в вересні 2013 р.:

Питної води – 60 м3 ;

Гарячої води – (відсутній лічильник) м3 ; 38,03 Гкал, або 845,1 м3.

Разом:   905,1 м3

Результати впровадження (станом на 06.10.2014 р.).

Визначаємо кількість теплової енергії на приготування 1 м3 гарячої води:

Qг.в. =Vг.в.*С*(55 – tх.в)*10-3 = 1*1*55*0,001 = 0,045 Гкал,

Визначаємо кількість використаної гарячої води в вересні 2013 р.

Вг.в. = Qзаг г.в. / Qг.в. = 38,03/0,045 = 845,1 м3

Так як гарячу воду підігрівають для аналізу використовуємо загальне споживання (гарячої і холодної води).

Загальна економія води після впровадження водозберігаючих пристроїв (в порівнянні з вереснем місяцем 2013 р.)  склала:

Эв = 905,1 – 360 = 545,1 м3 на суму (без урахування витрат на підігрів)

Цв= 545,1 * 7,464 = 4068,63 грн.

Загальні питомі витрата води на 1 дитину в вересні 2013 р. склали:

Взаг. = 905,1/ 155 = 5,839 м3/дит;

Загальні питомі витрата води на 1 дитину в вересні 2014 р. склали:

Взаг. = 360/ 180 = 2,0 м3/дит.

Не зважаючи на те, що у вересні 2014 р. відвідували ДНЗ на 25 діток більше чим у вересні 2013 р. – споживання води зменшилось на 65,7%. Використано у вересні 2013 р. на гарячу і холодну воду – 15464,08 грн., а за аналогічний період 2014 р. – 3511,21 грн., тобто зменшення складає – 11952,87 грн.

Висновок :  Як вбачається з результатів розрахунку, загальна  економія  по споживанню питної води склала за 1(один) місяць  65,7 % . Економія енергоносіїв на приготування гарячої води склала 50 % .  Термін використання приладів складає 10 років.

Окупність Єкораторів за рахунок економії складає 2 місяці.

10.10.2014р.

Директор

«Київський соціальний сервіс»                                    К.М.Оліфіренко