Конфорка энергоэффективная «Берегиня» для промышленных электроплит общественного питания даёт сверхприбыль

В основу работы конфорки «Берегиня» положено изобретение по принципиально новому электронагреву с применением инновационных технологий. Наши нагревательные углеродные элементы выделяют в 1,5-2 раза больше тепла, чем стандартные при одних и тех же энергозатратах. Срок службы увеличен до 10 лет и гарантия 24 месяца. Продукция сертифицирована.

Сравнительная характеристика:

| Параметры | Конфорка КЭ -0,12/ 3кВт (обычная) | Конфорка энергосберегающая ТЭК-0,12/ 1,9 кВт « Берегиня » |
| --- | --- | --- |
| Краткое описание | Прямоугольная, металлическая комплектуется 2-мя спиралями | Прямоугольная, металлическая комплектуется 2-мя нагревателями |
| Напряжение, В | 220/380 | 220 |
| Поверхность нагрева, м2 | 0,12 | 0,12 |
| Температура рабочей поверхности, град С | 380-400 | 380-400 |
| Время до макимального нагрева поверхности, мин. | 50-60 | 25-30 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 3 | 1,9 |
| Масса, кг, не более | 20,0 | 15,0 |
| Габаритные размеры, мм | 415 х 295 | 415 х 295 |
| Средний ресурс работы, не менее | 5 лет | 6 лет |
| Годовое потребление электроэнергии, кВт (10* час х 300* раб.дней) | (3 кВт х10*часов х300*раб.дн.) = 9000 кВт/год | (1,9кВт х10*часов х 300* раб. дн.)= 5700 кВт/год |
| Стоимость потреблённой электроэнергии в год (тариф 4, 25 грн.) | (9000 кВт х 4,25 грн.)= 38 250 грн. | (5700 кВт х 4,25 грн.)= 24 225 грн. |
| Продажная стоимость конфорки, грн. | 1800 | 4500 |
| Годовая экономия электроэнергии, кВт | __ | (9000 – 5700) =3300 кВт/год |
| Годовая экономия в денежном эквиваленте, грн. | __ | ( 38250 – 24225 ) = 14 025грн./год |

См ! * - входные данные количества рабочих дней и часов, каждый подставляет свои!

Окупаемость одной энергосберегающей конфорки за счёт экономии электроэнергии составляет 14025 грн/год : 12 мес.=1169 грн/месяц , 4500 грн.(цена конфорки): 1169 грн/мес.= 3,8 месяца!

Из расчетов видно, что срок окупаемости новой энергоэффективной конфороки TUKIR при цене 4500 грн. составляет не более 3,8 месяця!

Экономия 4-х, 6-ти, 8-ми конфорочной печи в год будет составлять :  56100,  84150, 112200  кВт

В денежном эквиваленте 4-х,6-ти,8-ми конф. печи соответственно:     238425, 357637, 476850 грн.

Для оптимизации работы электропечи,  рекомендуем по желанию дополнительно предусмотреть установку   автоматического блока управления .

Провести профилактику контактных групп на переключателях режимов мощности.

Провести чистку внутренней части печи от ржавчины, накипи, жира.

Провести профилактику конструкции печи.

Проверить заземление.